## Slide 1: Tecnologías y Equipamientos de Transmisión TV Digital
Julio 2014

## Slide 2: Agenda
Quienes somos VGL
Flujo Transmisión TVD
TV Digital vs TV Analógica
Cadenas de Transmisión
SFN vs MFN
Casos de Uso
Medición de Cobertura

## Slide 3: Quienes somos VGL
Es una empresa Chilena con más de 20 años en la industria del Video y Audio profesional, que entrega soluciones a sus clientes basadas en marcas world class.
Integramos tecnologías, haciéndonos cargo de proyectos desde el diseño, implementación, puesta en marcha y soporte post venta.
Estamos 100% enfocados en soluciones de Video y Audio, atendiendo los mercados de Broadcast y Telecomunicaciones en Chile.
Contamos con un departamento de servicios de pre y post venta que es por lejos el mas grande entre los resellers en Chile, con una gran apreciación de los clientes por su calidad de servicios.
Los ejecutivos claves de VGL son socios de la empresa.

## Slide 4: Flujo Televisión Digital Terrestre (TVD)
La Televisión digital terrestre o TVD es el término que se utiliza para describir la tecnología capaz de llevar en forma abierta, de libre recepción, la transmisión de televisión mediante una codificación binaria a través de transmisores terrestres.
FLUJO DE TRABAJO DIGITAL ( Workflow) TAPELESS DE UNA ESTACIÓN DE TV:
Definición de Contenidos
Generación o Captura
Ingesta, Edición y Postproducción
Almacenamiento
Transmisión
Recepción
Por antena terrestre (TDT)
EN EL ACCESO ESTÁ LA DIFERENCIA CON LA TELEVISIÓN DIGITAL, DE PAGO:
      Por Internet banda ancha
      Por antena satelital ( DirectTV, Claro, Movistar, TuVesHD )
      Por cable coaxial o fibra óptica ( VTR, GTD, Telsur, CMET, etc.)

## Slide 5: Comparación TV Análoga vs TVD
Efecto de la atenuación de la recepción de la señal por distancia u obstrucciones
Disminución de Intensidad de la señal a la entrada del receptor
Calidad
TV Analógica
TV Digital
Distancia Tx - Rx

## Slide 6: Comparación TV Análoga vs TVD
Zonas de Servicio A y B
TV analógica
TV digital

## Slide 7: Cabeceras Digitales
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre

## Slide 8: Cadena de Transmisión Digital Simple
32,5 Mbps = Canal 6 MHz (5,7 MHz)
Generación de TS, BTS, Modulación y Transmisión

## Slide 9: Cadena de Transmisión Digital Redundante

## Slide 10: Comparación de topologías de headends

## Slide 11: Transmisores UHF
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre

## Slide 12: Transmisores TVD

## Slide 13: TMU9 Transmisor de Potencia Media, enfriado por Aire
Familia de transmisores UHF enfriado por aire
Disponible próximo nivel de eficiencia (Doherty technology)
Alimentación IP TS para reducir costos de infraestructura
MultiTx único con multiples transmisores en un rack
Coupler unit integra diferentes funcionalidades 6-in-1, lo que lo hace más compacto.
Fácil de configurar tanto en la puesta en marcha como al agregar módulos.

## Slide 14: R&S THU9 Transmisor de Alta Potencia, enfriado por líquido
Eficiencia Superior en el mercado gracias a diseño innovador del transmisor y al uso de la tecnología Doherty
Solución/Configuración del sistema flexible y escalable
Multi TX único con múltiples transmisores en un rack
La más alta densidad de potencia por rack de transmisores
Interfaz de operación amigable

## Slide 15: Tecnología Doherty
Cuando un transmisor es configurado en modo Doherty la amplificación de la señal se divide en dos rutas, el amplificador principal trabaja amplificando solo la señal Average, por lo tanto no se necesitan reservas extras de energía cuando se genera una señal Peak que solo es puesto en operaciones cuando se detecta este tipo de señales.

## Slide 16: Antenas Transmisoras
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre

## Slide 17: Antenas para transmisión Tipo Pilón, Ranura o Slot
    Es posible seleccionar el tipo de diagrama horizontal
    Fácil instalación
    Posibles polarizaciones, horizontal, circular o elíptica
  La antena slot NO ES BANDA ANCHA (no es la mejor solución para combinar)
  Para montajes laterales, el diagrama horizontal se descontrola (aparece rizado)
  No reparable

## Slide 18: Antenas para transmisión Tipo Panel de dipolos
    Es posible seleccionar el patron de radiación horizontal.
    Posibilidad de: polarización horizontal, vertical, circular o elíptica
    Antena de banda ancha en UHF.
    Fácil instalación por medio del ensamblaje de componentes en la estructura mecánica en tierra.
    Es posible reemplazar cualquier antena del sistema radiante. REPARABLE.
    Customización de los sistemas: diseño a medida en cada caso. Optimización de la potencia.

## Slide 19: Antenas para transmisión Tipo Superturnstile
    Antena de banda ancha
    Fácil instalación
  Sólo pueden proporcionar polarización horizontal
  Sólamente pueden proveer diagrama omnidireccional
  Para montaje lateral, aprece rizado.
  No reparable

## Slide 20: Antenas para transmisión Tipo YAGI
Estructura de dipolo, combinado con elementos parásitos, conocidos como reflector y directores
Direccional
Alto rendimiento, ganancia y directividad según el número de elementos
Utilizadas principalmente en transmisión para sistemas de baja potencia

## Slide 21: Topologías de Redes
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre

## Slide 22: Redes SFN y MFN - Comparación

## Slide 23: Redes SFN y MFN
Ventajas de SFN (Single Frequency Network):
  Eficiencia en el uso del espectro (frecuencias)
    La modulación COFDM permite el uso simple de SFN
    Una frecuencia para varios transmisores
    Hoy cada empresa tiene canales distintos por localidad o Redes Multifrecuencia
  Eficiencia energética
    Se requiere una menor potencia en redes SFN debido a la suma de las componentes de señal de diferentes transmisores y ecos en la antena receptora
    Menor potencia de transmisión: menor distorsión en áreas vecinas
    Si hay zonas mal cubiertas dentro de la zona de servicio ( quebradas profundas, túneles, etc. ), éstas pueden ser rellenadas con Gap -Fillers
Desventajas de SFN (Single Frequency Network):
  El BTS o Flujo de Transporte debe ser igual en todas las estaciones transmisoras de la red: NO se pueden insertar programas locales
  Un transmisor con fallas de sincronización significa un interferencia seria en la zona de cobertura
  Es necesaria una información de sincronismo de tiempo y frecuencia: GPS
  Se requiere un monitoreo de la red para controlar las características de SFN

## Slide 24: Ejemplos de Transmisiones TVD
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre

## Slide 25: Programa TVD Chile
Ciudades con transmisiones digitales iniciadas en 2012 y 2013, con equipos facilitados por SUBTEL:
El proyecto contempla llamados sucesivos semestrales para favorecer a otras ciudades de Chile.
Transmisores digitales instalados en 2010
Transmisores instalados durante 2012-13
Transmisores en proceso de instalación
Los Andes / San Fellipe
La Serena
Talca
Osorno

## Slide 26: Transmisiones Demostrativas UATV - Temuco

## Slide 27: Transmisiones Demostrativas ITV Patagonia – Punta Arenas

## Slide 28: Transmisiones Demostrativas Biobío TV – Concepción

## Slide 29: Transmisiones Demostrativas TVU – Concepción

## Slide 30: Transmisiones Demostrativas Iquique TV
Torre IQUIQUE antes
Torre IQUIQUE actualmente
Antena Transmisora
Digital UHF
Antena de enlace Estudio -Planta
IQUIQUE – Planta Transmisora conjunta con Canal 8 VHF

## Slide 31: Transmisiones Demostrativas iNet TV - Osorno

## Slide 32: Transmisiones Demostrativas Canal 13 - Santiago

## Slide 33: Broadcast Drive Test Importancia
La cobertura es de gran importancia para la radiodifusión terrestre
En la fase de diseño de la red, se usan sofisticadas herramientas teóricas de planeamiento para la predicción de la cobertura
Debido a la complejidad del entorno, estas predicciones se han de verificar una vez la red se ha establecido
Los datos son recolectados cuidadosamente durante el manejo para estándares de móviles de radiodifusión, o en pasos por una serie de múltiples mediciones estacionarias a lo largo de la ruta.
La valoración de una cobertura fiable incluyendo el análisis de las causas, requiere de un conjunto mínimo de medidas de apoyo:
  Calidad de la señal
    Sincronización de la señal
    MERs
    BERs
  Análisis
    Nivel RF
    Patrón de eco

## Slide 34: BCDRIVE Broadcast Drive Test Concepto
Señal GPS
Análisis individual con una hoja de cálculo
Análisis potente con un archivo Google®Earth
Señal Broadcast
R&S BCDRIVE Software
Instalable en R&S ETL o en una PC
Configura, controla y sincroniza uno o varios R&S ETL o R&S ETH
Recoge tiempo, coordinadas GPS y resultados medidos
Presenta los resultados o bien en una hoja de cálculo o en un archivo Google®Earth

## Slide 35
Muchas gracias!
Gonzalo Osorio
gosorio@vgl.cl
Cel. 79789628